## Slide 1
计算机组成原理
陈志广
chenzhg29@mail.sysu.edu.cn
计算机学院
第六章 输入输出系统

## Slide 2
回顾内容
上节回顾
  5.5 并行主存系统
    多体/多模块存储器
      多体存储器
      双口存储器
      多模块存储器(多体交叉)
    并行访存模型
      Cache一致性

## Slide 3
本章概要
章节介绍
第六章 外存和I/O系统
  6.1 概述
  6.2 I/O接口
  6.3 磁盘存储器
  6.4 Flash存储器
  6.5 光盘存储器
  6.6 处理器、存储器和I/O设备的连接和接口
  6.7 并行与I/O：RAID盘阵
  6.8 I/O接口与设备的使用

## Slide 4
本节概要
重点内容
  6.1 概述
  6.2 I/O接口
  6.3 磁盘存储器
基本要求
理解I/O系统的基本概念，包括I/O设备分类、I/O设备特点、I/O操作特点等
了解磁盘的工作原理，掌握磁盘的主要性能指标
第六章 外存和I/O系统

## Slide 5
6.1. 输入输出系统概述

## Slide 6: 1. 什么是输入输出系统
输入输出系统是用于控制外设与主存、外设与CPU之间进行数据交换的软、硬件系统。
I/O硬件：I/O设备（外设）和I/O接口
I/O软件：参与I/O任务的专用软件

## Slide 7: 2. I/O设备
从交互方式来分
  人-机交互设备
  机器可读设备
从操作功能来分
  输入/输出设备
  外部存储设备
？
？
？
I/O设备的分类

## Slide 8: 2. I/O设备
I/O设备是计算机系统重要组成部分，相当于计算机的五官四肢
  如果没有I/O设备，计算机不能运转
  不全或性能不好，计算机效率低
人机通信和对话的工具
  了解机器运行状态，进行故障诊断，控制、命令计算机，都通过I/O设备。如键盘、显示器，等
第一代计算机中， I/O设备在整机中的造价比重不到5％，第二代机中迅速上升至30～40％。第三代机中已超过50％，而现在达80％以上
I/O设备的地位和作用

## Slide 9: 2. I/O设备
不同媒体间信息变换的装置
系统软件及信息资源的驻留地
推广应用的桥梁
I/O设备的地位和作用
计算机的普及应用促进了I/O外设的发展，而新型I/O外设的出现又推动了计算机在不同领域的广泛应用

## Slide 10: 2. I/O设备
  速度慢
  多样性
  品种多、功能强、涉及学科领域多
  复杂性
  传输方式、传输速率、工作原理差异大
VS
…
I/O设备的特点

## Slide 11: 3. I/O系统
异步性：外设速度远远低于处理器，两者不使用统一的时钟
  I/O设备通常按照自己的时钟工作，但又要在某些时刻接受主机的控制
  外设与处理器间的信息交换是随机的
  主机与I/O设备之间、 I/O设备与I/O设备之间能够并行工作
实时性：外设速度慢，但一经启动，则以固定速率工作，要求主机在规定的时间内完成信息交换
  一般外部设备：可能丢失数据，或造成外围设备工作的错误
  实时控制计算机系统，例如，工业过程控制，导弹、卫星等，如果处理机提供的服务不及时，可能造成巨大的损失，甚至造成人身伤害
I/O操作的特点

## Slide 12: 3. I/O系统
数据交换的复杂与多样性
  数据交换的对象种类繁杂，所传输的数据类型不一
  数据传输的速率相差巨大，所传输的数据格式千差万别，……
I/O操作的实现与设备的无关性
  主机尽可能少地考虑外设的内部细节，让外设的特殊性隐藏在各自的设备控制器和接口的某些可变部分中
  处理器通过简单命令控制外设并完成I/O操作
I/O操作的特点

## Slide 13: 3. I/O系统
  响应时间（Response time）：即I/O延迟（Latency）
    完成一次I/O事务所需要的时间
  吞吐率（Throughput）
    单位时间内完成的输入/输出操作次数
  I/O带宽（Bandwidth）
    单位时间内从系统输入/输出的数据量
I/O系统的常用性能指标

## Slide 14: 3. I/O系统
输入/输出系统的功能：解决各种形式信息的输入和输出
  用户如何将所需的信息(文字、图表、声音、视频等)通过不同的外设输入到计算机中
  计算机内部处理的结果信息如何通过相应的外设输出给用户
  怎样在CPU、主存和外设之间建立信息传输“通路”？
  怎样将用户的I/O请求转换成设备的命令？
  如何对外设进行区分，并使CPU方便地寻找到要访问的外设？
  I/O硬件和操作系统如何协调完成主机和外设之间的数据传送？ 等等

## Slide 15
6.2 I/O接口

## Slide 16: 1. 为什么需要I/O接口？
键盘鼠标接口
串行接口
并行接口
VGA接口
IEEE1394接口
USB接口
网络接口
集成声卡接口
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

## Slide 17: 1. 为什么需要I/O接口？
？
？
？

## Slide 18: 1. 为什么需要I/O接口？
I/O设备
I/O接口
主机
处理器
存储器
看不到
I/O设备
的不同
不管
主机的
不同
打印机
键盘
……
I/O接口是“主机”与“I/O设备”之间数据交换的界面
屏蔽差异
提供
一致的
访问界面

## Slide 19: 2. I/O接口的功能
1、数据格式转换和电平变换
接口和主机之间通常以并行方式传送信息，而接口与外设之间，有的采取并行传送，有的采取串行传送。
外设及其控制线路所需电源与主机可能不同，导致信号电平存在差异。
主机
外设
接口
0
1
0
1
0101
3.6V
1.8V

## Slide 20: 2. I/O接口的功能
2、数据缓存
如何完成速度不匹配的设备之间的数据传输呢？
处理别的任务
I/O接口

## Slide 21: 2. I/O接口的功能
3、寻址功能
主机如何区分各种I/O设备？
主存
DMA传送接口
程序中断接口
程序中断接口
程序中断接口
磁盘
显示器
鼠标
键盘
…
…
CPU
I/O
逻辑
2
1
3
n

## Slide 22: 2. I/O接口的功能
4、提供外设和接口状态
I/O接口中的状态寄存器：忙/闲、就绪、中断、屏蔽、数据传送错、设备故障，等等
接口中专门为主机设置了反应设备各种状态的触发器，所有这些触发器共同组成了接口中的状态寄存器

## Slide 23: 2. I/O接口的功能
4、提供外设和接口状态
I/O接口中的状态寄存器：忙/闲、就绪、中断、屏蔽、数据传送错、设备故障，等等
5、实现主机对外设的控制
读写、端口选择、外设的启动、磁盘的寻道、中断请求等等

## Slide 24: 3. I/O接口基本结构和寻址
数据寄存器
  暂存外设与主机要交换的信息，其与数据线相连
状态寄存器
  存放外设和接口的状态信息
控制寄存器
  寄存I/O指令中的命令码
I/O控制逻辑模块
  所有控制线路的集合，控制实现外设与主机的信息传送
外设界面控制逻辑
  接收送来的设备地址，和外设完成数据交换
I/O接口是由各种寄存器和逻辑电路构成的

## Slide 25: 3. I/O接口基本结构和寻址
? ? ? ? ?
I/O接口
I/O端口
I/O接口
I/O端口
主机和外设之间设置的一个硬件电路和相应的软件控制，包括各种寄存器和逻辑电路等。
I/O接口中包含的各种寄存器，是为了和主机内部的寄存器作区别而统一取了个名字。
？

## Slide 26: 3. I/O接口基本结构和寻址
CPU
I/O接口
I/O端口
数据
端口
状态
端口
控制
端口
？
寄存器编址

## Slide 27
统一编址
  将I/O端口映射到主存空间的某区，与主存统一编址，将主存空间分出一部分地址给I/O端口进行编号，也被称为“存储器映射方式”
  将外设接口中可访问的寄存器和存储器的存储单元同等对待，可用访存指令去访问外设中的寄存器
  例如：IBM公司的处理器采用统一编址方式
独立编址
  对I/O端口单独编号，使之成为独立的I/O地址空间，存储单元地址和外设地址毫无关系
  需要专门的I/O指令，把I/O操作和存储器读写截然分开
  例如Intel公司的处理器采用独立编址方式
3. I/O接口基本结构和寻址

## Slide 28
  与访存指令一致的存/取指令
  读写控制逻辑简单
不占用存储器地址空间
寻址速度快
  使用专用I/O指令，程序清晰，便于理解和检查
  增加了控制逻辑的复杂性和处理器引脚数
  I/O指令类型少
  外设寻址时间长
  主存空间减少
  缺点
  优点
  统一编址
独立编址
3. I/O接口基本结构和寻址

## Slide 29
6.3 磁盘存储器

## Slide 30
1973年，IBM公司推出了第一款温彻斯特硬盘 —— IBM3340
14英寸的规格，由两个分离的盘片构成，容量60MB
6.3.1 磁盘的发展历史

## Slide 31
1979年，IBM再次发明了薄膜磁头，为进一步减小硬盘体积，增大容量，提高读写速度提供了可能
6.3.1 磁盘的发展历史

## Slide 32
Alan Shugart & Finis Conner
  Shugart Technology公司
ST-506 & ST-412
  第一块用于微型计算机的5.25英寸硬盘驱动器
6.3.1 磁盘的发展历史

## Slide 33
80年代末期，IBM发明磁阻(MR)磁头，磁阻磁头在读取数据时对信号变化相当敏感，使得的磁盘存储密度提高了数十倍
1991年，IBM生成的3.5英寸硬盘使用MR磁头，容量首次达到了1GB。
从此硬盘容量开始进入GB数量级
6.3.1 磁盘的发展历史

## Slide 34
磁盘盘片
主轴
读写磁头
传动手臂
步进电机
6.3.2 磁盘的组织结构
主轴将磁盘盘片固定在磁盘内部，在电动马达的驱动下，磁盘盘片以主轴为中心高速转动
步进电机控制磁头精确定位到每个磁道

## Slide 35
磁盘组织
磁道：每个记录面划分为许多个同心圆，每个同心圆轨迹称为一个磁道
扇区：每个磁道被分成若干大小相同的圆弧(段)
柱面：多个盘面上位于同一半径的磁道构成的一个圆柱
磁道
扇区
柱面
6.3.3 磁盘的工作原理

## Slide 36
石墨保护层
磁性材料区
铝制反光层
硬质金属层
保护材料层
读写磁头
0.1~0.3μm
头发
烟尘
手指印
磁盘
读写磁头：将电脉冲信号转换成介质上的磁化状态，或将介质的磁化状态
转换成电脉冲信号，是电磁转换的“桥梁”
磁盘盘片：将硬磁材料涂敷、电镀或沉积在金属或玻璃材质的基板上，是
记录二进制信息的载体
6.3.3 磁盘的工作原理

## Slide 37
1
0
1
0
0
1
1
石墨保护层
磁性材料区
铝制反光层
硬质金属层
保护材料层
写磁头
磁盘
N极性，表示1
S极性，表示0
磁盘的基本操作 —— 数据写入
6.3.3 磁盘的工作原理
通过控制电路，驱动磁头改变盘片上磁性粒子簇的极性来写入数据

## Slide 38
磁盘的基本操作 —— 数据读取
石墨保护层
磁性材料区
铝制反光层
硬质金属层
保护材料层
读磁头
1
0
1
0
0
1
1
磁盘
N极性，表示1
S极性，表示0
6.3.3 磁盘的工作原理
盘片上被极化的磁性粒子与磁头上的磁感应物质相互作用，在磁头上产生感应电压，进一步被转换为能够被计算机处理的二进制信号

## Slide 39
磁盘容量
存取时间
误码率
单位长度或单位面积磁表面存储的二进制信息数
  道密度（Track Density）
    在垂直于磁道或光道方向上单位长度磁介质所容纳的磁道数
    单位：tpm 或 tpi
记录密度
6.3.4 磁盘的指标性能

## Slide 40
磁盘容量
存取时间
误码率
记录密度
单位长度或单位面积磁表面存储的二进制信息数
  位密度（ Bit Density ）
    单位长度磁道上所能记录的二进制信息位数
    单位：bpm 或 bpi
外圈磁道位密度低，记录信息出错概率小，常用来存储操作系统等重要信息
内圈磁道位密度高。人们所说的位密度，实际上通常指最内圈磁道的位密度
6.3.4 磁盘的指标性能

## Slide 41
磁盘容量
存取时间
误码率
记录密度
单位长度或单位面积磁表面存储的二进制信息数
  面密度（Surface Density）
    单位面积上记录的二进制信息位数
    单位：bpm2 或 bpi2
    面密度=道密度×位密度
6.3.4 磁盘的指标性能

## Slide 42
提高盘片上的信息记录密度——面密度！
  提高道密度：增加磁道数目
  提高平均位密度：不同磁道的扇区数不同，增加总扇区数
早期磁盘所有磁道上的扇区数相同，位密度不相同，内道上的位密度比外道位密度高
现代磁盘磁道上的位密度相同，故外道上的扇区数比内道的扇区数多，使整个磁盘的容量提高
扇区
磁道
如何增大磁盘的片上容量？
6.3.4 磁盘的指标性能
Notes: 操作系统在C盘，是因为C盘在外道

## Slide 43
磁表面存储器所能记录的二进制信息总量
  单位：B, MB, GB
磁盘格式化
  依记录格式要求，对磁道划分扇区，留出各种间隙并写入各种标志信息、地址信息和其他控制信息的过程
存储容量有格式化和非格式化之分
  格式化容量：格式化后所能记录的信息量
  非格式化容量：完全从记录密度考虑的容量
磁盘容量
存取时间
误码率
记录密度
6.3.4 磁盘的指标性能

## Slide 44
    磁道中为什么要留有间隙？
      区分不同扇区和扇区内不同信息区
      为同步、伺服定位、读地址等操作提供缓冲时间
      留出控制余量，以便在环境、电压变化或换盘组时确保可靠读出
6.3.4 磁盘的指标性能
Notes: 间隙用于等待取走信息
CRC用于保护ID域
一个扇区512字节，数据域多3个字节用于奇偶校验

## Slide 45
磁表面存储器所能记录的二进制信息总量
  单位：B, MB, GB
磁盘格式化
  依记录格式要求，对磁道划分扇区，留出各种间隙并
  写入各种标志信息、地址信息和其他控制信息的过程
存储容量有格式化和非格式化之分
  格式化容量：格式化后所能记录的信息量
  非格式化容量：完全从记录密度考虑的容量
  通常，格式化容量是非格式化容量的0.7~0.9倍
磁盘容量
存取时间
误码率
记录密度
6.3.4 磁盘的指标性能

## Slide 46
磁盘控制电路
磁头从当前所在位置移动到目标扇区，并完成读写所需的时间
  寻道时间(tS)
  旋转等待时间(tW)
  数据传输时间(tWR)
磁盘容量
存取时间
误码率
记录密度
6.3.4 磁盘的指标性能
Notes: 很难确定
𝑡_𝑆很难确定

## Slide 47
磁盘容量
存取时间
误码率
记录密度
磁头从现行磁道到目的磁道，并完成读写所需的时间
  平均存取时间( )
    首道、末道间移动的时间
    寻找相邻磁道的时间，由寻道机构决定
    最大旋转等待时间，即转一圈的时间
    最小等待时间为0，即磁头正好在需读写扇区位置正下（上）方
  平均寻道时间
  平均旋转等待时间
6.3.4 磁盘的指标性能
Notes: 时间2ms~7ms都有可能

## Slide 48: 例1——6.3.4 磁盘的性能指标
最大旋转延迟Tmax rotation
=(1/磁盘转速) * (60秒/1分钟)
平均旋转延迟
Tavg rotation = (Tmax rotation)／2
磁盘转速 | 平均旋转延迟
5400 rpm | 5.5 ms
7200rpm | 4.17ms
15,000 rpm drive | 2.0 ms
Notes: 笔记本的磁盘转速低，原因是功耗低

## Slide 49: 6.3.4 磁盘的性能指标
例：磁盘单盘性能
参数 | 值
旋转速率 | 7200rpm
平均旋转延迟Tavg rotation | 4.17ms
平均寻道时间Tavg seek | 8 ms
平均数据传输时间Tavg transfer | 0.02ms
访问磁盘的时间主要开销是寻道时间和旋转延迟！
Notes: 实际寻道时间只有平均寻道时间的30%，原因是局部性
最主要的瓶颈是旋转和寻道的时间延迟

## Slide 50
读出数据出错位数占总位数的比例
衡量磁表面存储器的可靠性指标之一
数据错误
1. 软错误
  亦称随机错误(偶然性错误)
  要求误码率＜10-9
磁盘容量
存取时间
误码率
记录密度
6.3.4 磁盘的指标性能
Notes: 这种错误可以用CRC修复

## Slide 51
磁盘容量
存取时间
误码率
记录密度
读出数据出错位数占总位数的比例
衡量磁表面存储器的可靠性指标之一
数据错误
2. 硬错误
  亦称突发错误(永久性错误)
  要求误码率＜10-12
6.3.4 磁盘的指标性能
Notes: 可能是出厂的时候有瑕疵
也可能是使用的时候被磁头戳坏
磁盘总有一些扇区不可用

## Slide 52: 磁盘计算举例
例1：访问一个转速为10000RPM的典型磁盘，读写一块512个字节的扇区所需的平均时间是多少?手册给出平均寻道时间是6ms，传输速度是50MB/s，控制器开销是0.2ms。假设磁盘空闲无需等待时间。
解：平均磁盘存取时间=平均寻道时间+平均旋转延迟+传输时间+控制器开销：
=6.0ms+0.5转/(10000RPM/60s/m)+0.5KB/50MB/s+0.2ms
=6.0ms+3.0ms+0.01ms+0.2ms = 9.21ms

## Slide 53: 磁盘计算举例
例2：访问一个转速为10000RPM的典型磁盘，读写一块512个字节的扇区所需的平均时间是多少?手册给出平均寻道时间是6ms，传输速度是50MB/s，控制器开销是0.2ms。假设磁盘空闲无需等待时间。
解：平均磁盘存取时间=平均寻道时间+平均旋转延迟+传输时间+控制器开销：
= 6.0ms+0.5转/(10000RPM/60s/m)+0.5KB/50MB/s+0.2ms
= 6.0ms+3.0ms+0.01ms+0.2ms = 9.21ms
如果实际的平均寻道时间是已知平均寻道时间的25%，则平均磁盘存取时间
= 1.5ms+3.0ms+0.01ms+0.2ms = 4.71ms
为什么实际的寻道时间只有平均寻道时间的1/4？
程序访问局部性使得每次磁盘访问大多在局部磁道！
？
？
？

## Slide 54: 磁盘计算举例
例2：访问一个转速为10000RPM的典型磁盘，读写一块512个字节的扇区所需的平均时间是多少?手册给出平均寻道时间是6ms，传输速度是50MB/s，控制器开销是0.2ms。假设磁盘空闲无需等待时间。
解：平均磁盘存取时间=平均寻道时间+平均旋转延迟+传输时间+控制器开销：
= 6.0ms+0.5转/(10000RPM/60s/m)+0.5KB/50MB/s+0.2ms
= 6.0ms+3.0ms+0.01ms+0.2ms = 9.21ms
如果实际的平均寻道时间是已知平均寻道时间的25%，则平均磁盘存取时间 = 1.5ms+3.0ms+0.01ms+0.2ms = 4.71ms
如果转速提高为15000RPM ，则平均磁盘存取时间：
= 6.0ms+2.0ms+0.01ms+0.2ms = 8.21ms
磁盘转速非常重要！

## Slide 55: 小结
I/O设备概述
  I/O设备特点：速度慢、多样性和复杂性
  I/O操作特点：异步性、实时性、与设备无关性和数据交换的多样性
  I/O设备的分类：输入、输出设备及其他设备
磁盘存储器
  磁盘组织：盘片、磁道和扇区
  主要性能指标
    密度：位密度、道密度、面密度
    磁盘容量：格式化和非格式化容量
    平均访问时间：寻道、旋转和读写时间

## Slide 56
谢 谢！